## Slide 1: Filtriraje WEB saobraćaja IronPort Proxy Cloud sistem
Jovana Palibrk, AMRES
Banja Luka, Novembar 2012.

## Slide 2: Beogradski kampus Keš serveri?
Do nedavno smo koristili pet Squid proxy servera.
  Keš serveri (spori linkovi - Hit rate ~30%)
  Free software
  Kobson servis (pristup servisu dozvoljen samo kroz proxy
  servere)
Problemi
  Decentralizovano upravljanje
  Samo jedna osoba zadužena za održavanje servera
  Spor odziv na zahteve korisnika
  Nema dovoljno sigurnosnih opcija

## Slide 3: Nabavka IronPort proxy servera
Projekat povezivanja škola
Povezivanje više od 2000 škola na Internet
Sigurna pristup Internetu za decu
Reakcija vlade:
  6 IronPort S670 Web security uređaja
  2 IronPort C370 Email security uređaja
  1 IronPort M160 Management uređaja
  Dodatna oprema (serveri, UPS, rekovi….)
Prvi firewall uređaji u RCUB-u/AMRES-u

## Slide 4: AMRES Web Proxy Servis
AMRES Web Proxy Servis:
  Proksiranje Web saobraćaja – IronPort Proxy sistem
  Logovanje aktivnosti korisnika na mreži – Sawmill sistem
Cloud servis:
  Hardverski i softverski resursi su centralizovani i izmešteni od krajnjih korisnika
  Administratori institucija su korisnici servisa

## Slide 5: AMRES Web Proxy Servis Topologija
Ironport Proxy Proxy sistem se sastoji od
  1 Ironport Management uređaj
  5 Ironport WSA (Web Service Appliance) uređaja (proxy serveri)

## Slide 6: IronPort Proxy sistem
Saobraćaj se kontroliše pomoću sledećih opcija:
  WEB reputation filtering
  Malware filtering (Webroot)
  URL filtering
  Traffic control
  Protocol and User agents filtering
  Application filtering
  Object filtering (MIME types)
  I još dosta toga...

## Slide 7: IronPort Proxy sistem Kako radi?
  Krajnji korisnik (administrator institucije) se prijavljuje na Ironport Management uređaj kako bi konfigurisao pristupnu polisu za opseg svoje institucije.
  Za autentifikaciju i autorizaciju korisnika koristiti se LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) korisnička baza.

## Slide 8: IronPort Proxy sistem Kako radi?

## Slide 9: IronPort Proxy sistem Kako radi?
U Ironport sistemu svaka institucija je predstavljena identitetom
Svaka institucija uređuje svoju pristupnu polisu (Access Policy) kojom definiše pravila ponašanja na Internetu
Primer pristupne polise jedne institucije – pregled koji ima administrator institucije.

## Slide 10: IronPort Proxy sistem Kako radi?
Custom konfiguracija
  Krajnji korisnici podešavaju konfiguraciju u skladu sa zahtevima svoje institucije
Globalna konfiguracija
  AMRES konfiguracija

## Slide 11: Pristupne polise
P
Identitet
P

## Slide 12: Globalna polisa Protocol and user agents
Dozvoljeno
  FTP over HTTP
  HTTP
  HTTPS
  Native FTP
Dozvoljene HTTP connect metode
  Portovi: 20, 21, 443, 2083, 4443, 563, 2096, 8443, 8080
Custom User Agents
  Dozvoljeni su svi internet pretraživači

## Slide 13: Globalna polisa URL filtering
URL kategorije (zabranjeno)
  Child Porn
  Filter Avoidance
  Gambling
Ostale 73 kategorije se dozvoljavaju.
Podesivo filtriranje URL kategorija
  “Eksplicitno pusteni sajtovi”
  CabFiles (Windows update cabinet files)
Za svaku kategoriju može da se definiše drugačija akcija
  Block
  Redirect
  Allow
  Hate Speech
  Illegal Drugs
  Porn
  Monitor
  Warn
  Time-based

## Slide 14: Globalna polisa Applications Visibility and Control
Predefinisana akcija za sve tipove aplikacija je Monitor

## Slide 15: Globalna polisa Objects settings
Sve se dozvoljava
Archives
ARC
ARJ
BinHex
BZIP2
CPIO
GZIP
LHA
LHARC
Microsoft CAB
RAR
StuffIt
TAR
Compress Archive (Z)
ZIP Archive
Document Types
Microsoft Office
FrameMaker Document (FM)
Portable Document Format (PDF)
PostScript Document (PS)
Rich Text Format (RTF)
XML Document (XML)
Executable Code
ActiveX Plugin
Windows Executable
Java Program
UNIX Executable
Mozilla/Firefox Extension
Installers
UNIX/LINUX Packages
Media
Audio
Streaming Media
Video
Photographic Image Processing Formats (TIFF/PSD)
P2P Metafiles
BitTorrent Links (.torrent)
Web Page Content
Flash
JavaScript
All Images
Miscellaneous
Calendar Data
Define custom MIME types

## Slide 16: Globalna polisa Reputation and Anti-Malware Settings
Anti-Malware podešavanja– Webroot (zabranjeno)
WBRS
  Dialer
  Hijacker
  Phishing URL
  Trojan Downloader
  Trojan Horse
  Trojan Phisher
  Worm
  Other Malware

## Slide 17: Konfiguracija na strani klijenta
Ručno podešavanje
  proxy.amres.ac.rs:8080
  round-robin princip razrešavanja
  DNS imena
Auto-detect proxy podešavanja
  WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) protokol
  http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Automatska konfiguracija
  Upisom URL adrese na kojoj se
  nalazi PAC fajl
Transparenti proxy
  WCCP (Web Cache Communication Protocol) – koristi se za eduroam
  PBR (Policy Based Routing)

## Slide 18: Konfiguracija na strani klijenta
Ručno podešavanje
  proxy.amres.ac.rs:8080
  round-robin princip razrešavanja
  DNS imena
Auto-detect proxy podešavanja
  WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) protokol
  http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Automatska konfiguracija
  Upisom URL adrese na kojoj se
  nalazi PAC fajl
Transparenti proxy
  WCCP (Web Cache Communication Protocol) – koristi se za eduroam
  PBR (Policy Based Routing)

## Slide 19: Konfiguracija na strani klijenta
Ručno podešavanje
  proxy.amres.ac.rs:8080
  round-robin princip razrešavanja
  DNS imena
Auto-detect proxy podešavanja
  WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) protokol
  http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Automatska konfiguracija
  Upisom URL adrese na kojoj se
  nalazi PAC fajl
Transparenti proxy
  WCCP (Web Cache Communication Protocol) – koristi se za eduroam
  PBR (Policy Based Routing)

## Slide 20: Konfiguracija na strani klijenta
Ručno podešavanje
  proxy.amres.ac.rs:8080
  round-robin princip razrešavanja
  DNS imena
Auto-detect proxy podešavanja
  WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol) protokol
  http://wpad.ac.rs/wpad.dat
Automatska konfiguracija
  Upisom URL adrese na kojoj se
  nalazi PAC fajl
Transparenti proxy
  WCCP (Web Cache Communication Protocol) – koristi se za eduroam
  PBR (Policy Based Routing)

## Slide 21: Web Proxy Autodiscovery Protocol WPAD protokol
function FindProxyForURL(url, host) {
// If URL has no dots in host name, send traffic direct.
if (isPlainHostName(host))
return "DIRECT";
// If IP address is internal or hostname resolves to internal IP, send direct.
var resolved_ip = dnsResolve(host);
if (isInNet(resolved_ip, "147.91.0.0", "255.255.0.0") ||
isInNet(resolved_ip, "160.99.0.0", "255.255.0.0") ||
isInNet(resolved_ip, "91.187.128.0", "255.255.224.0") ||
isInNet(resolved_ip, "10.0.0.0", "255.0.0.0") ||
isInNet(resolved_ip, "172.16.0.0", "255.240.0.0") ||
isInNet(resolved_ip, "192.168.0.0", "255.255.0.0") ||
isInNet(resolved_ip, "127.0.0.0", "255.255.255.0"))
return "DIRECT";
// All other traffic uses below proxies, in fail-over order.
return "PROXY proxy.amres.ac.rs:8080; PROXY 147.91.1.41:8080; PROXY 147.91.1.42:8080; PROXY 147.91.1.43:8080; DIRECT";
Za korišćenje WPAD protokola neophodno je da svaki računar ima u IP konfiguraciji ispravno podešen parametar Connection Specific DNS suffix
WPAD koristi DNS upite u okviru domenskog prostora računara kako bi došao do PAC fajla
  wpad.rcub.bg.ac.rs
  wpad.bg.ac.rs
  wpad.ac.rs
O
O
P

## Slide 22: Nadgledanje IronPort uređaja
Sistem za nadgledanje(NetIIS)
  Funkcionalnost proxy servera(Nagios http_check plugin)
    Minimalno dve web stranice
    Posmatra se vreme odgovora
  CPU i memorija
  Dostupnost servera, ping monitor
  Slanje obaveštenja putem email-a
  IronPort serveri imaju svoj sistem za monitorisanje i aktiviranje alarma

## Slide 23: Analiza logova
Format logova je zasnovan na Squid formatu
Informacije koje se upisuju u log mogu se podešavati dodatno
IronPort uređaji čuvaju logove za poslednjih 10 dana
Dodatno podešavanje formata logova je neophodno
Postoji nekoliko načina analize logova
  IronPort management uređaj ima centralizovani sistem izveštavanja (Splunk engine) – dodatno se kupuje
  Svi IronPort proxy ređaji imaju svoj sistem izveštavanja (distribuirano rešenje)
  Sawmill za IronPort
  1335097134.337 32 147.91.36.35 TCP_REFRESH_HIT/200 695 GET http://www.smedia.rs/img/btnminus.gif - DIRECT/www.smedia.rs image/gif DEFAULT_CASE_11-AMRES_all_to_Internet-AMRES_all-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup <IW_news,0.0,"0","-",0,0,0,"1","-",-,-,-,"-","1",-,"-","-",-,-,IW_news,-,"Unknown","-","Unknown","Unknown","-","-",173.75,0,-,"-","-"> -)

## Slide 24: Analiza logova

## Slide 25: Sawmill sistem Prikupljanje fajlova

## Slide 26: Sawmill sistem Veličina fajlova
Chart: 

## Slide 27: Sawmill sistem
Za svaku instituciju na Sawmill-u se kreira profil
Svaki profil ima svoju bazu podataka u kojoj se nalaze informacije o aktivnostima korisnika
Kada se administratori institucija uloguju na Sawmill imaju pristup samo profilu svoje institucije
Administratori mogu da generišu izveštaje o aktivnostima svojih korisnika koji se popunjavaju informacijama iz baze posmatranog profila institucije

## Slide 28: Problemi
IronPort problemi
  Nedostatak scheduling sistema (crontab)
    Pokretanje SCP mehanizma radi backup-ovanja logova
  Problemi sa hardverom
    Zamena diska
    Zamenjen management uređaj
  Problemi sa AsyncOS operativnim sistemom
    Za računanje WBRS korišćene ip adrese proxy servera
    CAB fajlovi su dovodili do preopterećenja CPU
    Pogrešna klasifikacija web stranica
Sawmill problemi
  Spore performanse
  Sawmill je nedostupan tokom procesiranja log fajlova
Neophodna popularizacija servisa
Notes: Mane sistema – nedostatak scheduling sistema, odnosno nekog krontaba koji bi periodično gurao fajlove na storage server, jer za sada to funkcionise tako sto se fajlovi cuvaju na sat vremena i moramo da cekamo pun sat, da kliknemo da se sacuvaju ti fajlovi, i onda ce naredni put tek za sat vremena opet od trenutka kada smo kliknuli da ponovo to da sacuva. Ne moyemo da kazemo da cuvamo fajlove na tacno okrugao sat. To narocito moze da bude problem prilikom gasenja servera. Kada se server ugasi, nece nastaviti kao do pre gasenja sto je radio, vec ce samo nastaviti da meri vreme od momenta kada se ponovo upalio, a ne na ceo sat.
Hardverski problemi, imali smo jednom problem sa hard diskom, morali smo da zamenimo ceo management appliance kada se pokvario, postojali su sitni problemi sa operativnim sistewmom na ironportovima, wrp score – za kalkulaciju ovog skora korišćenje su ip adrese proxy servera, tako da su se za isti sajt dobijali razlicite ocene, na razlicitim proxz sercerima, u nekim slucajevima su padali ispod one dozvoljene ocene. Ovo je rešeno u novoj verziji, a mi smo sa njima to regurisali tako što smo postavili da sve ip adrese imaju isti wbrs.
Kabinet fajlovi su pravili visoko opterecene procesora i povremeno se javi pogresna klasifikacija sajta, to resimo tako sto nam se korisnici obrate i mi ubacimo sajt u eksplicitno pustene sajtove.
Mane sawmill-a: dosta je spor, i prilikom obrade fajlova sto traje od punog sata i pet minuta do punog sata i 35 min, u tom periodu sawmill je nedostupan.
Sad je zamisljeno da se koristi tako sto se na nedeljnom nivou salju neki izvestaji o koriscenju ka instituviji, kako su korisnici neke institucije koristili proxy server itd, bilo kakaav drugi pregled bi zahtevao skriptu i parsiranje log fajlova.
Popularizacija ovakvog servisa je potrebna.

## Slide 29: uTorrent problem
Mozilla Firefox plugin
Zahtevi ka 127.0.0.1 adresi su išli preko proxy
servera
Povećana veličina log fajlova (30%)
Poraslo opterećenje CPU i memorije proxy servera
Korisnici skriveni iza NAT-a
Chart: 
| OTHERS | 147.91.x6.35 | 147.91.xx9.1 | 147.91.x2.52 | 147.91.xx5.223 | 160.99.x5.171 | 147.91.x6.2 | 91.187.xx6.2 | 91.187.xx4.125 | 147.91.x11.182 | 147.91.x6.125 | 147.91.x1.71 | 147.91.x3.77 | 147.91.x7.218 | 147.91.x9.162 | 147.91.x0.49 | 147.91.xx4.164 | 147.91.xx8.52 | 147.91.xx3.54
 | 4461130 | 755775 | 402467 | 302877 | 262422 | 162125 | 18597 | 8079 | 5021 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1
Notes: Primer mikro torent plugina koji je instaliran u okviru mozilla firefoxa koji je komunicirao sa mikrotrent aplikacijom na istom pcju. Zahtevi su slati lokalno na 127.0.0.1 ali je pc to slao proxy ju. To nam je za 30 posto povecalo količinu pristupa proxz serveru, proxy server je to blokirao jer nije znao sta da radi sa njima. Povecano je opterecenje procesora i memorije, i velicina logova. Korisnici su skriveni iza nata i mi ne mozemo da ih vidimo. Problem nije jos uvek resen.
Pod dva je ista prica, to je nesto sto internet explorer pravi.
Ovo je kad ne koriste wpad.

## Slide 30: Pitanja ?

## Slide 31: Hvala na pažnji!